			Kvalifikační standard

Autotronik/autotronička nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-126-M)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:	Autotronik

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	4

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí					3
Orientace v technické dokumentaci nákladních automobilů a autobusů se zaměřením na elektrická, pneumatická a hydraulická schémata, dílenské a svolávací akce, software řídících jednotek					4
Orientace v elektrotechnice a elektronice používané na nákladních vozidlech a autobusech včetně měření jednotlivých veličin					4
Orientace v měření strojních součástí, lícování a vymezování vůlí nákladních vozidel a autobusů					4
Orientace v konstrukčních systémech nákladních vozidel a autobusů					4
Orientace ve fyzikálních základech konstrukce nákladních vozidel a autobusů se zaměřením na rozměry, zatížení náprav, jízdní odpory a stabilitu					4
Orientace v provozně ekonomických parametrech nákladních vozidel a autobusů					4
Demontáž, montáž a dignostika jednotlivých skupin kinematického řetězce nákladních vozidel a autobusů					4
Orientace v uspořádání hlavního napájecího elektrického obvodu nákladních vozidel a autobusů, jeho zapojení a propojení s alternátorem, akumulátorem a spouštěčem					4
Komplexní diagnostika elektrické instalace nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika pohonných jednotek nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika automatizovaných systémů ovládání převodovek nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika systémů pro snižování emisí nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika systému dodávky stlačeného vzduchu nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika brzdových systémů nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika systémů pneumatického pérování nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika systémů řízení více náprav nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů					4
Diagnostika nákladních vozidel a autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas)					4
Komplexní diagnostika systémů komunikace podvozků a nástaveb nákladních vozidel					4
Diagnostika specifických systémů autobusů					4

Autotronik/autotronička nákladních vozidel a autobusů, 26.04.2024 4:57:58				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Autotronik/autotronička nákladních vozidel a autobusů, 26.04.2024 4:57:58				Strana 2 z 2